B.-A.-Z. Rallysprint Bajnokság 2012.

MNASZ Országos Rally Utánpótlás Bajnokság

TECHNIKAI SZABÁLYZAT

Hatályba lépés időpontja: 2012.01.01.

1. Meghatározások, besorolások

1.1. Versenyjárművek

A sorozat versenyein szerepelhet bármilyen gyártmányú, sorozatban gyártott, illetve abból átalakított gépkocsi. A versenyautók eredeti alkatrészei szabadon cserélhetők, elhagyhatók, kivételt képez a Lada kategória. A kategóriába sorolás csak a hengerűrtartalom alapján történik. A turbós autók alaptérfogatát 1,7-es szorzóval szorozzuk a turbó dízel üzemű autók alaptérfogatát 1,5-es szorzóval szorozzuk, s az így kapott hengerűrtartalom érték alapján kerül besorolásra a megfelelő kategóriába. A turbós autók esetében 34-es turbószűkítő használható

1.2. Kategóriák

A következő kategóriák kerülnek kialakításra:

I. Kategória 0 - 850 ccm-ig

II. Kategória 851 - 1400 ccm-ig

III. Kategória 1401 - 1600 ccm-ig

IV. Kategória 1601 - 2000 ccm-ig

V. Kategória 2001 - felett, Turbo, 4wd

VI. „N” LADA kategória

VII. „A” LADA kategória

VIII. „H” LADA kategória

IX. Licences versenyzők (MNASZ, RTE) 1600 ccm-ig

X. Licences versenyzők (MNASZ, RTE) 1600ccm felett

XI. Historik kategória (1983 előtt gyártott autók ccm határok nélkül)

1.3. LADA kategória

1.3.1. VI. „N” LADA kategória: Lada motoros (blokk 2101-21074-ig Niva blokk nem engedélyezett), gyári szívósor és karburátor, gyári váltó (utcai, R3, R4), 13”-14”-os kerék, utcai vagy „E” jelölésű verseny gumi

1.3.2. VII. „A” LADA kategória: Lada motoros pucolt szívósor - gyári karburátor, nagyobb vezérmű tengely engedélyezett, tolókerekes váltó, sperdifi, kerék 15”-ig, utcai és versenygumi. Kizárólag Lada futómű alkatrészek, gyári fékek, a karosszériában gyári üvegek használhatók!

1.3.3. VIII. „H” LADA kategória: Lada motoros pucolt szívósor - más karburátor (pl: Weber), nagyobb vezérmű tengely engedélyezett, tolókerekes váltó, sperdifi, kerék 15”-ig, utcai és versenygumi. Futómű, fékek átalakíthatóak, cserélhetőek más típusokra, a karosszériában az üvegek a szélvédő kivételével műanyagra cserélhetők.

1.4. Bukócső

Kötelező. (Kivétel azok a versenyek, ahol a sorozat szervezője felmentést ad, a bukócső nélküli autóval induló versenyzők részére, az adott futamon értékelésre nem kerülnek!)

Minimális előírás:

Főkapu (min. 40 mm-es külső méret, 3 mm-es falvastagság).

Első letámasztás, a főkapuhoz kötve, a tető koszorú belső pereménél elvezetve, az „A” oszlop mellett a lehető legszorosabban illesztve és talpalva a padlólemezen, (min. 32 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falvastagság). Hátsó merevítő támasz, egyenes csövekkel, a főkapuhoz kötve, talpalás a hátsó padlólemezen, vagy a hátsó futómű bekötési pontjain. (min. 32 mm-es

külső méret, 2,5 mm-es falvastagság). A fentieken kívül a bukócső kiegészíthető további elemekkel is, de a csövek külső átmérője és a falvastagság nem lehet kevesebb a hátsó

merevítőknél előírt méreteknél. A bukócső talpalási pontjainál, a karosszéria padlólemezét meg kell erősíteni. Az erősítés minimum, a padlólemez egyik oldalán, egy 10 x 10 cm-es, legalább 2 mm vastag, hegesztéssel rögzített lemez. A bukócső talpalásánál alkalmazott, un.”doboz” erősítésként elfogadott. A fentieken kívül elfogadott minden olyan bukócső, aminek valamilyen gyártó által kiadott eredetigazolása (certifikat) van és azt megfelelően beépítették.

1.5. Biztonsági övek

Kötelező, a minimum három pontos, és nem elfogadott a klasszikus, szériában gyártott, gyári

kialakítású. Az öv anyagán semmiféle sérülés nem lehet, csak és kizárólag a gyári, eredeti varrás az elfogadott. Nem elfogadhatóak, az automata övek. A váll felett hátramenő öveket, fajtájuktól függően lehet egy pontban és két pontban is rögzíteni. A biztonsági öv rögzítési pontjai nem lehetnek az ülésen, az üléstartó konzolon, és az üléssínen. Az öv hátsó rögzítéséhez használható, a bukócső egy olyan vízszintes eleme, ami a hátsó kitámasztó csöveket köti össze. Minden esetben ajánlott az övek rögzítéséhez az eredeti rögzítési pontok használata.

1.6. Bukósisak

Előírás, az áll alatt összecsatolható minimum „E” jelű bukósisak, melyet a gépátvételen kötelező bemutatni.

1.7. Verseny ruházat

Egyrészes, zárt overall kötelező, ami nem lehet műszálas.

Cipő esetében külön előírás nincs, javasolt a magas szárú „versenycipők” használata.

A ruházat és a bukósisak megfelelősségét és állapotát a verseny ideje alatt a sportbírók és a verseny tisztségviselői fokozottan ellenőrzik.

1.8. Ülés

Minimum „GT” ülés, de csak olyan, ami erősített oldaltartással rendelkezik, valamint fejtámlája egy egységet képez az üléssel. Az ülőlapnak és a háttámlának párnázottnak kell lennie. Rögzítése minimum 4 ponton történjen, minimum M8-as, 8.8 szakítószilárdságú acélcsavarral. Az ülés sín használata engedélyezett. Az ülés szabályos rögzítése a gépátvételen kiemelten kerül ellenőrzésre.

1.9. Kormánymű

Kifogástalan működés.

1.10. Fékrendszer

Kifogástalan működés, semmiféle szivárgás, repedezett, sérült, korrodált fékcső nem elfogadható.

1.11. Üzemanyag tank

A gyárilag beépített, minden esetben elfogadott. Amennyiben az üzemanyagtank nem az eredeti, hanem azt az utastérbe, vagy a csomagtartóba építik be, akkor azt csavaros kötéssel, fixen a padlólemezhez kell rögzíteni. Az utastérben belül elvezetett üzemanyagcső esetében, kizárólag fémhálós biztonsági cső használható, ami egy darabból kell, hogy legyen, vonatkozik

ez a visszafolyó ágra, és a túlfolyó csőre is. Kidörzsölődést megakadályozó védő burkolattal kell ellátni az üzemanyagcsövet minden olyan ponton, ahol azt átvezetik a karosszéria bármely lemezén. Az utastérben, vagy a csomagtérben elhelyezett üzemanyagtank szellőző, túlfolyó csövét, ki kell vezetni a karosszérián kívülre, a kipufogó rendszertől, lehetőleg a legtávolabbi

ponton. Az utastérrel egy légtérben elhelyezett üzemanyagtankot, AC pumpát, üzemanyagszűrőt, minden esetben el kell látni egy szivárgásmentes, tűzálló burkolattal.

1.12. Akkumulátor

Amennyiben az eredeti beépítési helyet megtartják, úgy az eredeti rögzítésen kívül, egy + rögzítő pánt felszerelése kötelező, ami lehet heveder is. Eredeti beépítési helyzet megtartása esetén a pozitív pólus szigetelése kötelező. Az akkumulátor áthelyezése esetén, azt csavaros kötéssel kell rögzíteni, és burkolattal kell ellátni, a savkifolyás megakadályozása céljából.

1.13. Világítás

A féklámpa működőképessége kötelező. Kiegészítő lámpák használata engedélyezett. Éjszakai versenyek esetén az adott verseny technikai utasítása szabályozza a lámpák elhelyezését.

1.14. Vonószem

A versenyjárművön elől és hátul ki kell alakítani olyan pontokat, melyek használatával a jármű elvontatható. Ezeket a karosszéria színétől élesen eltérő nyíllal jelölni kell. A vonószemek belső körátmérőinek meg kell haladniuk a 35 mm-t.

1.15. Áramtalanító

Beszerelése nem kötelező, de beépítése esetén működnie kell! Elfogadhatónak az, az áramtalanító minősül, amely, áramtalanítás esetén leállítja az autó motorját. Működését a Technikai Bizottság az átvételek során ellenőrzi.

1.16. Tűzoltó készülék

Az autóban kötelező felszerelés egy min. 2 kg töltetű, működőképes (érvényes ellenőrzést igazoló címkével ellátott) kézi tűzoltó készülék. A készülék elhelyezése: a navigátor ülése előtt, a fenéklemezhez rögzítve, csak és kizárólag fém pánttal, ami gyorscsattal (békazár) oldható. A készülék hitelesítését, és rögzítését a gépátvételen a Technikai Bizottság ellenőrzi. A készüléket úgy kell rögzíteni, hogy azt a versenyzők bármelyike, az autóban ülve el tudja érni, rögzítését kioldani és működésbe hozni. Tűzoltó készülék hiányában a rajtengedély megvonásra kerül.

1.17. Rajtszámok

Minden esetben az oldalajtókon kell kialakítani a helyét, egy 40 x 40 cm-es fehér helyet. A rajtszámnak kialakított felületen a rajtszámon és a rendező által előírt kötelező reklámon kívül semmi más nem lehet. Ezt a gépátvétel során a Technikai Bizottság ellenőrzi.

1.18. Gumiabroncsok

Bármilyen gumiabroncs engedélyezett, kivéve a futózott, valamint a „cross” mintás abroncsok, pl. „pápai bütykös”.

1.19. Motorház és csomagtér tető

Nincs külön előírás!

2. Egyéb rendelkezések

2.1. A karosszéria szigetelése

A versenygépjármű motorterét teljesen el kell szigetelni az utastértől.

2.2. A karosszéria síkja

A karosszéria síkjából semmilyen balesetveszélyt okozó tárgy (alkatrész) nem állhat ki.

2.3. Szélvédő, üvegek

A szélvédők tekintetében a jármű karosszériájának zárt egységet kell alkotnia. Minden oldali szélvédő meg kell hogy legyen. Hiányosság esetén a rajtengedély megtagadható. Az ablaktörlők kifogástalan működése kötelező.

2.4. Szervizponyva, környezetvédelem

Minimum 2 x 3 m-es olaj és benzinálló ponyva alkalmazása kötelező. Hiánya azonnali kizárást von maga után.

2.5. Gépátvétel, versenyautók tisztasága

Átvételeken csak tiszta járművel lehet megjelenni.

2.6. Versenyautók matricái

A versenyautón tilos obszcén, trágár feliratok elhelyezése. Ezeket a rendező kizárás terhe mellett eltávolíttatja a gépkocsiról.